## Slide 1: 2025-04-17
수업 6일차

## Slide 2: Pcell

## Slide 3: Pcell

## Slide 4: Pcell의 장점
유연성: 특정 매개변수만 설정하면, 설계 생산성을 높이고, 메모리 사용을 줄인 상태에서 다양한 회로를 쉽게 생성할 수 있다.
일관성 유지: 동일한 기본 구조를 가지고 있기 때문에, 설계 과정에서 일관성을 유지할 수 있다.
PDK 활용: Pcell은 PDK의 중요한 구성 요소이며, LSI 설계에서 레이아웃 작업을 줄이는 데 사용된다.

## Slide 5: 반복 파라미터

## Slide 6: 반복 파라미터
반복 파라미터는 객체를 X 방향, Y 방향 또는 양 방향으로 반복해서 배열할 수 있도록 해주는 설정값으로, 즉, 하나의 기준 도형을 기반으로 동일한 구조를 반복적으로 배치할 수 있는 기능이다.
반복 파라미터는 다중 게이트 트랜지스터의 설계 과정, 트랜지스터의 소스 영역과 드레인 영역의 연결 작업에 주로 사용된다.
반복 파라미터가 필요한 이유는 설계 자동화로 인해 시간을 절약할 수가 있고, 공간 효율성을 극대화 시킬 수 있기 때문이다.
설계 자동화의 경우 파라미터를 설정하는 것만으로 자동 반복이 가능하다.
공간 효율성의 경우에는 정확한 간격으로 정렬을 유지한 반복 구조를 만들 수가 있어서 레이아웃의 균형과 정밀도가 높아지게 된다.

## Slide 7: Design of nmos using Pcell
nmos 레이아웃 작성: Nimp, Oxide, Poly, Cont, Metal1 첨가한다.
Stretch in Y로 레이아웃 세팅: 선 그은 후, 폭 조정, 참조지수 조정한다.
Stretch in X로 레이아웃 세팅: 선 그은 후, 폭 조정, 참조지수 조정 과정을 2회 반복한다.
Repetition in X로 세팅: Repetition에서 Repeat in X 클릭하고, modify repeat in X에 있는 항목에 원하는 데이터들을 기입한다.

## Slide 8: Design of nmos using Pcell
Repetition in X and Y로 세팅: Modify repeat in X and Y에 있는 항목들에 원하는 데이터들을 기입한다.
Compile에서 To Pcell 클릭: 클릭 후 대기하면 Compliation이 완료된다.
Create instance 메뉴 실행: nmos의 폭, 길이, 게이트 개수를 입력한다.

## Slide 9: Q&A
여기서 핑거스는 무엇을 의미하나요?
핑거스는 핑거의 복수형으로 트랜지스터의 게이트(Gate) 구조가 여러 개의 좁고 긴 모양으로 병렬로 배치된 형태를 의미합니다. 각각의 게이트 스트립이 손가락처럼 생겨서 ‘핑거’라고 합니다.
그럼 왜 핑거 구조를 사용하나요?
그 이유는 핑거 구조를 사용하면 그렇지 않을 때보다 면적 대비 배치 효율성, 열 분산, 속도가 올라가기 때문입니다. 또한, 기생 요소가 감소해서 회로의 안정성이 극대화됩니다.

## Slide 10: Design of pmos using Pcell

## Slide 11: Design of pmos using Pcell
Pmos 레이아웃 작성: Nimp, Oxide, Pimp, Poly, Cont, Metal1 첨가한다.
Stretch in Y로 레이아웃 세팅: 선 그은 후, 폭 조정, 참조지수 조정한다.
Stretch in X로 레이아웃 세팅: 선 그은 후, 폭 조정, 참조지수 조정 과정을 2회 반복한다.
Repetition in X로 세팅: Repetition에서 Repeat in X 클릭하고, modify repeat in X에 있는 항목에 원하는 데이터들을 기입한다.

## Slide 12: Design of pmos using Pcell
Repetition in X and Y로 세팅: Modify repeat in X and Y에 있는 항목들에 원하는 데이터들을 기입한다.
Compile에서 To Pcell 클릭: 클릭 후 대기하면 Compliation이 완료된다.
Create instance 메뉴 실행: nmos의 폭, 길이, 게이트 개수를 입력한다.

## Slide 13: NTAP 생성 과정
초기화 단계: 터미널 디바이스가 네트워크에 연결 시도
인증 및 암호화 단계: 대칭키 생성 및 교환, 디바이스 인증서 검증
채널 설정 단계: 데이터 전송용 가상 채널 구성, 대역폭 할당
프로토콜 변환 단계: 원시 데이터를 NTAP 패킷으로 캡슐화
전송 및 확인 단계: 패킷 전송, 재전송 매커니즘 활성화

## Slide 14: PTAP 생성 과정
초기화 및 분할 단계: 터미널 접속 요청 식별
병렬 채널 생성 단계: 여러 채널 초기화, 버퍼 할당
균형 조정 단계: 알고리즘 실행, 리소스 모니터링 및 동적 할당
프로토콜 변환 단계: 각 채널에서 독립적으로 데이터 캡슐화
전송 및 동기화 단계: 병렬 채널을 통한 동기화 신호 전송
검증 단계: 수신된 패킷 조립, 데이터 무결성 검증

## Slide 15: NAND Layout

## Slide 16: NAND Layout

## Slide 17: NAND 설계과정

## Slide 18: NAND 세팅, 그래프

## Slide 19: NOR Layout

## Slide 20: NOR 설계과정
설계순서
1.논리 함수 정의
2.기본 논리 게이트로 구성
3. 기본 게이트를 NOR로 변환
4. 논리식 NOR로 치환
5. 회로도 작성
6. 검증

## Slide 21: NOR 세팅, 그래프

## Slide 22: Assura Tool Flow

## Slide 23: DRC(Design Rule Checking)
공정회사에서 제공하는 룰을 바탕으로 생산된 제품을 확인하는 과정이다.
공정 제약 준수, 반도체 칩 수율 확보를 목적으로 한다.
DRC가 적용되는 툴로 Calibre, Synopsys, Cadence 등이 있다.
DRC의 흐름은 회로 설계 → 레이아웃 설계 → DRC 검증 → LVS → Tape Out으로 진행된다. 여기서 DRC에서 에러가 있으면 Tape Out이 불가능하다.

## Slide 24: LVS

## Slide 25: LVS(Layout Versus Schematic)
레이아웃과 스케매틱을 비교하는 과정이다.
설계 과정에서 중요하다.
넷리스트의 룰을 바탕으로 레이아웃을 제조한다.

## Slide 26: Q&A
cmos layout 검증 후에 LPE 파일을 이용해서 parasitic RC를 추출하는 이유가 뭔가요?
정확한 회로 동작, 지연 분석을 하기 위해서 입니다.

## Slide 27: RCX
반도체 레이아웃으로부터 배선의 저항과 전기 용량을 추출하는 과정이다.
이 과정은 회로에 발생하는 전력, 노이즈 등을 분석함으로써 이론적 회로와 실제 회로의 지연 시간, 누설 전력 등을 계산하고 최적화시키기 위해 필요하다.
RCX 과정은 레이아웃 데이터 입력 → 층 정보와 파일 입력 → 배선의 저항 정전용량 추출 → 넷리스트 형태로 출력 → 타이밍 분석으로 진행된다.

## Slide 28: RCX-진행과정(1)

## Slide 29: RCX-진행과정(2)

## Slide 30: RCX-진행과정(3)

## Slide 31: RCX-진행과정(4)

## Slide 32: 그래프 예시(전압 이득 분석 결과)

## Slide 33: 그래프 예시(Transient response 분석 결과)